| “Эмулятор иммобилайзера VAG“ | http://www.opencar.ru/market.htm |
| --- | --- |

Расположение контактов:

GND -

w

IGN +

Для автомобилей с отделенной коробкой иммо, подключаем W и K линии на контакт W эмулятора и удаляем коробку иммобилайзера.

Для автомобилей с иммо в приборной панели, отрезаем W линию от приборной панели и подключаем к W линии эмулятора (К линию на щитке оставляем)

Внимание все разъемы изображены если смотреть на блок иммобилайзера, то есть зеркало разъема на проводке

------------------------------------------------------                                          ____________________________________

VW Golf III, Passat B4                                                            VW LT 35

Разъем иммобилайзера                                                     Разъем иммобилайзера

------------------------------------------------------                                          ________________________________________

VW Sharan 98, Lupo 98, Polo 98, T4                                       Audi 100, A6, A4, A8

Разъем иммобилайзера                                                     Разъем иммобилайзера

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VW B5, Golf IV, New Beate, Audi A2, A3, A4, A6, TT

GND ---------- Синий разъем приборной панели pin 24

K -------------- Синий разъем приборной панели pin 25

W -------------- Зеленый разъем приборной панели pin 5

IGN +12V --- Синий разъем приборной панели pin 1

------------------------------------------------------------------------

IGN-зажигание

GND-земля

К-линия

W-линия

an-ant-антенна

NC-не используется

| “Эмулятор иммобилайзера VAG“ | http://www.opencar.ru/market.htm |
| --- | --- |